## Slide 1
2024年秋季学期《编译原理和技术》
刘睿博 李宇哲
中国科学技术大学
计算机科学与技术学院
Lab4
Mem2Reg 介绍

## Slide 2: 目录
Pass的概念
Dominators
Mem2Reg
LICM

## Slide 3: Pass的概念
机器无关的代码优化
  Pass是中间代码优化的基本单元，执行编译器的转换和优化。
  Pass就是“遍历一遍IR，可以同时对它做一些操作”的意思。
Clang C/C++/ObjC
Frontend
llvm-gcc Frontend
GHC Frontend
LLVM Optimizer
LLVM X86 Backend
LLVM ARM Backend
LLVM Loongarch Backend
C
Fortan
Haskell
Pass
IR
LLVM IR
Pass
Pass
Pass
LLVM IR
x86
ARM
龙芯

## Slide 4: Pass的概念
机器无关的代码优化
  Pass是中间代码优化的基本单元，执行编译器的转换和优化。
  Pass就是“遍历一遍IR，可以同时对它做一些操作”的意思。
  Pass分类
    分析型Pass：对IR进行分析，得到一些数据流/控制流信息，用于后续Pass使用，如循环查找。
    转换型Pass：对IR进行等价变化，提升代码性能，如常量传播。

## Slide 5: Pass的概念
机器无关的代码优化
  Pass是中间代码优化的基本单元，执行编译器的转换和优化。
  Pass就是“遍历一遍IR，可以同时对它做一些操作”的意思。
  Pass分类
    分析型Pass：对IR进行分析，得到一些数据流/控制流信息，用于后续Pass使用，如循环查找。
    转换型Pass：对IR进行等价变化，提升代码性能，如常量传播。
优化目标
  运行时间更短
  占用空间更小

## Slide 6: Pass的概念
Lab4中的Pass
  分析型Pass
    Dominators：支配树分析 TODO
    FuncInfo：纯函数分析
    LoopDetection：循环检测 TODO
  转换型Pass
    Mem2Reg: 提升内存变量为寄存器变量 TODO
    DeadCode：死代码删除
    LICM：循环不变量外提 TODO

## Slide 7: 目录
Pass的概念
Dominators
Mem2Reg
LICM

## Slide 8: 目录
Pass的概念
Dominators
Mem2Reg
LICM

## Slide 9: Mem2Reg
LightIR (LLVM) 引入了alloca指令来表示栈变量。
前端可以简单地将每个局部变量映射到一个alloca指令，并通过load/store操作读写相应的内存变量，简化了前端设计难度；
int main(void) {
int a;
a = 1 + 1;
return a;
}
define i32 @main() {
label_entry:
%op0 = alloca i32
%op1 = add i32 1, 1
store i32 %op1, i32* %op0
%op2 = load i32, i32* %op0
ret i32 %op2
}
前端生成的IR代码

## Slide 10: Mem2Reg
该IR存在的问题
  不必要的alloca/load/store指令 -> 访存多，性能差
  不是严格的SSA形式 -> 不利于后续中间代码优化
define i32 @main() {
label_entry:
%op0 = alloca i32
%op1 = add i32 1, 1
store i32 %op1, i32* %op0
%op2 = load i32, i32* %op0
ret i32 %op2
}

## Slide 11: Mem2Reg
Mem2Reg：自动将内存变量提升为寄存器变量
  删除不必要的访存指令
  使得IR符合SSA形式
define i32 @main() {
label_entry:
%op1 = add i32 1, 1
ret i32 %op1
}
Mem2Reg
define i32 @main() {
label_entry:
%op0 = alloca i32
%op1 = add i32 1, 1
store i32 %op1, i32* %op0
%op2 = load i32, i32* %op0
ret i32 %op2
}

## Slide 12: Mem2Reg
Mem2Reg基本思想：对内存变量使用基于栈的到达定义分析
  按行扫描该基本块中的所有指令
    对alloca指令，建立相关变量的栈；
    对store指令，将需store的值入栈；
    对load指令，使用栈顶元素替换目标寄存器的所有使用；

## Slide 13: Mem2Reg
Mem2Reg过程：对内存变量使用基于栈的到达定义分析
  按行扫描该基本块中的所有指令
    对alloca指令，建立相关变量的栈；

## Slide 14: Mem2Reg
Mem2Reg过程：对内存变量使用基于栈的到达定义分析
  按行扫描该基本块中的所有指令
    对store指令，将需store的值入栈；

## Slide 15: Mem2Reg
Mem2Reg过程：对内存变量使用基于栈的到达定义分析
  按行扫描该基本块中的所有指令
    对load指令，使用栈顶元素替换目标寄存器的所有使用；

## Slide 16: Mem2Reg
Mem2Reg过程：对内存变量使用基于栈的到达定义分析
  按行扫描该基本块中的所有指令
    对store指令，将需store的值入栈；

## Slide 17: Mem2Reg
Mem2Reg过程：对内存变量使用基于栈的到达定义分析
  按行扫描该基本块中的所有指令
  扫描结束后，删除所有alloca/load/store指令；
define i32 @main() {
label_entry:
%op1 = add i32 1, 2
%op3 = mul i32 %op1, 4
ret i32 0
}
define i32 @main() {
label_entry:
%op0 = alloca i32
%op1 = add i32 1, 2
store i32 %op1, i32* %op0
%op2 = load i32, i32* %op0
%op3 = mul i32 %op2, 4
store i32 %op3, i32* %op0
ret i32 0
}
删除已经处理完毕的内存操作

## Slide 18: Mem2Reg
考虑更一般的IR情况
int main() {
int cond;
int x;
cond = 1;
if (cond > 0)
x = 1;
else
x = -1;
return x;
}
%7的值即可能取1，也可能取%9，此时有多个定义，基于栈的到达定义分析无法处理，怎么办？
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7

## Slide 19: Mem2Reg
引入phi函数
  在程序的控制流图中的分支节点处，合并不同路径上变量的定义。
  当从5号基本块进入6号基本块，%7取1；
  当从8号基本块进入3号基本块，%7取%9；
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%7 = phi i32 [ 1, %5 ], [ %9, %8 ]
ret i32 %7

## Slide 20: Mem2Reg
Mem2Reg的一般过程：
  插入phi函数 （基于支配树分析）
    通过插入phi函数解决交汇块定义冲突问题
    仅插入phi函数，不填写相关参数
  变量重命名 （基于栈的到达定义分析）
    到达定值分析，消除内存变量涉及的load指令依赖
    回填phi函数
  删除冗余指令
    删除内存变量涉及的alloca/load/store指令

## Slide 21: Mem2Reg
Mem2Reg的一般过程：
  插入phi函数 （基于支配树分析）
    通过插入phi函数解决交汇块定义冲突问题
    仅插入phi函数，不填写相关参数
  变量重命名 （基于栈的到达定义分析）
    到达定值分析，消除内存变量涉及的load指令依赖
    回填phi函数
  删除冗余指令
    删除内存变量涉及的alloca/load/store指令

## Slide 22: Mem2Reg
插入phi函数
  哪些内存变量需要插入？
  在哪插入？

## Slide 23: Mem2Reg
插入phi函数
  哪些内存变量需要插入？-> 跨多个基本块的内存变量
  在哪插入？

## Slide 24: Mem2Reg
插入phi函数
  哪些内存变量需要插入？-> 跨多个基本块的内存变量
  在哪插入？ -> 被定义变量所在的支配边界
    .
store i32
1
, i32* %1
store i32
3
, i32* %1
%2 = load i32, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
B1
B2
B3
B4

## Slide 25: Mem2Reg
插入phi函数
  哪些内存变量需要插入？-> 跨多个基本块的内存变量
  在哪插入？ -> 被定义变量所在的支配边界
    .
  %1在B1, B2, B4中被定义，其支配边界为：
    DF(B1) = {B3}
    DF(B2) = {B3}
    DF(B4) = {B5}
  含义：在支配边界中，存在相关变量的多个定义
    如B3: %2取1还是2
    如B5: %3取1、2还是3

## Slide 26: Mem2Reg
插入phi函数
  哪些内存变量需要插入？-> 跨多个基本块的内存变量
  在哪插入？
    在B3中插入phi函数

## Slide 27: Mem2Reg
插入phi函数
  哪些内存变量需要插入？-> 跨多个基本块的内存变量
  在哪插入？
    在B3中插入phi函数
    B3插入的phi函数本身也是对%1的定义，
    也要在其支配边界DF(B3) = {B5}插入phi函数，
    所以在B5中插入phi函数

## Slide 28: Mem2Reg
插入phi函数
  哪些内存变量需要插入？-> 跨多个基本块的内存变量
  在哪插入？
    在B3中插入phi函数
    B3插入的phi函数本身也是对%1的定义，
    也要在其支配边界DF(B3) = {B5}插入phi函数，
    所以在B5中插入phi函数

## Slide 29: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7

## Slide 30: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step1 找到对%2进行定义的基本块

## Slide 31: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step2
遍历每个定值基本基本块B，
在DF(B)插入phi函数
√

## Slide 32: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step2
插入phi后，
DF(8)也是对%2的定值基本块

## Slide 33: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step2
继续遍历
√

## Slide 34: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step2
继续遍历
√

## Slide 35: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
此时phi函数参数是无法填写的
因为编译器缺少
相关到达定义信息
phi函数不完整

## Slide 36: Mem2Reg
Mem2Reg的一般过程：
  插入phi函数（基于控制流分析）
    通过插入phi函数解决交汇块定义冲突问题
    仅插入phi函数，不填写相关参数
  变量重命名（基于栈的到达定义分析）
    到达定值分析，消除内存变量涉及的load指令依赖
    回填phi函数
  删除冗余指令
    删除内存变量涉及的alloca/load/store指令

## Slide 37: Mem2Reg
变量重命名
  使用基于栈的到达定义分析（基于DFS遍历每条指令）
    对alloca指令，建立相关变量的栈；
    对store指令，将需store的值入栈；
    对load指令，使用栈顶元素替换目标寄存器的所有使用；
    对于phi函数，将phi函数的寄存器入栈；
  回填phi函数参数

## Slide 38: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step3 按照支配树的DFS顺序遍历
进行到达定值分析
Entry->B5->B6->B8

## Slide 39: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step3 按照支配树的DFS顺序遍历
进行到达定值分析
alloca指令：建立分析栈
%1
√
%2

## Slide 40: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step3 按照支配树的DFS顺序遍历
进行到达定值分析
store指令：push最新定值
%1
√
1
%2

## Slide 41: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step3 按照支配树的DFS顺序遍历
进行到达定值分析
load指令：替换成栈顶定值
%1
√
%2
1

## Slide 42: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step3 按照支配树的DFS顺序遍历
进行到达定值分析
store指令：push最新定值
%1
√
%2
1
1

## Slide 43: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step4 补全后继BB的phi参数
来自B5的定值
%1
%2
1
1
√

## Slide 44: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step5 弹出栈中相关定值
支配树上B5无后继
%1
%2
1
√

## Slide 45: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
Step3 按照支配树的DFS顺序遍历
进行到达定值分析
phi指令：push最新定值
%1
%2
1
%10
√

## Slide 46: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %10
Step3 按照支配树的DFS顺序遍历
进行到达定值分析
load指令：替换成栈顶定值
%1
%2
1
%10
√

## Slide 47: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %10
Step5 弹出栈中相关定值
支配树上B6无后继
%1
%2
1
√

## Slide 48: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %10
Step3 按照支配树的DFS顺序遍历
进行到达定值分析
store指令：push最新定值
%1
%2
1
%9
√

## Slide 49: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5] [%9,%8]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %10
Step4 补全后继BB的phi参数
来自B8的定值
%1
%2
1
%9
√

## Slide 50: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5] [%9,%8]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %10
Step5 弹出栈中相关定值
支配树上B8无后继
%1
%2
1
√

## Slide 51: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5] [%9,%8]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %10
Step5 弹出栈中相关定值
支配树上Entry的后继已经遍历完
%1
%2
√

## Slide 52: Mem2Reg
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5] [%9,%8]
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %10
Step6 删除各块中的冗余指令
alloca/load/store

## Slide 53: Mem2Reg
最终结果！！
Entry
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5] [%9,%8]
ret i32 %10

## Slide 54: What is more
常量传播
Entry
%4 = icmp sgt i32 1, 0
br i1 true, label %5, label %8
B5
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
br label %6
B6
%10 = phi [1,%5] [-1,%8]
ret i32 %10

## Slide 55: What is more
死代码删除+控制流化简
ret i32 1

## Slide 56: What is more
int main() {
int cond;
int x;
cond = 1;
if (cond > 0)
x = 1;
else
x = -1;
return x;
}
Entry
%1 = alloca i32
%2 = alloca i32
store i32 1, i32* %1
%3 = load i32, i32* %1
%4 = icmp sgt i32 %3, 0
br i1 %4, label %5, label %8
B5
store i32 1, i32* %2
br label %6
B8
%9 = sub i32 0, 1
store i32 %9, i32* %2
br label %6
B6
%7 = load i32, i32* %2
ret i32 %7
ret i32 1
前端翻译
优化pass
cminus 源程序
初步翻译得到的IR
完全优化后的IR

## Slide 57: 目录
Pass的概念
Mem2Reg
LICM

## Slide 58
2024年秋季学期《编译原理和技术》
Thanks
刘睿博 李宇哲
2024.12.4